## Slide 1
Sistem de Control
Ambiental Inteligent
Smart Home Node — ATmega328P
Sisteme Incorporate · Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică
Universitatea din Craiova
Lab 1: GPIO
Lab 2: Întreruperi
Lab 3: Timer
Lab 4: PWM
Lab 5: ADC

## Slide 2
Ce face proiectul?
💡
Control Lumină
LDR citește lumina
ambientală prin ADC.
LED-ul se aprinde
mai tare când
e întuneric.
🌡️
Control Ventilator
Trimmerul simulează
temperatura.
Motorul accelerează
proporțional cu
temperatura.
🚨
Mod Urgență
Butonul pe D2
declanșează o
întrerupere hardware.
Toate ieșirile se
opresc instant.
📊
Status Sistem
LED-ul built-in D13
clichează lent = OK
clichează rapid =
STATE_ALERTA
activat.

## Slide 3
Componente folosite pe Breadboard
🔲
Arduino Nano
(Plusivo)
Microcontroller
ATmega328P
16MHz
🟫
Breadboard
830 puncte
Platforma de
prototipare
fara lipire
💡
LDR
GL5528
Fotorezistor
Senzor lumina
pe A0
🔵
Trimmer
10kΩ
Potentiometru
Simulator
temperatura A1
⚫
Buton tactil
6x6mm
Buton urgenta
pe D2 (INT0)
Active LOW
🔴
LED-uri
5mm x2
LED lumina D11
LED status D13
Rosu + Albastru
⚡
Motor DC
FA-130
Ventilator
Controlat PWM
pe D9
🔩
Tranzistor
2N2222A
Driver motor
NPN — amplifica
curentul D9
🔺
Dioda
1N4007
Protectie motor
Anti-spike
inductiv
〰️
Rezistente
220Ω / 10kΩ / 1kΩ
3x220Ω LED
2x10kΩ divizor
1x1kΩ baza

## Slide 4
Drivere folosite (HAL)
Lab 1
GPIO Driver
drivers/gpio/gpio.c
GPIO_Init, GPIO_Write,
GPIO_Read, GPIO_Toggle
Control pini digitali D2, D11, D9, D13 prin registre DDRx/PORTx
Lab 2
Interrupt Driver
drivers/interrupt/external_interrupt.c
ExtInt_Init cu callback
Întrerupere hardware INT0 pe D2 — falling edge pentru buton urgență
Lab 3
Timer0 Driver
drivers/timer/timer0.c
Timer0_Init, Millis()
CTC mode 1ms — bază de timp neblocantă pentru citire senzori la 200ms
Lab 4
PWM Driver
drivers/pwm/pwm.c
PWM_Init, PWM_SetDutyCycle
Timer1 pe D9 (motor) și Timer2 pe D11 (LED) — frecvență 1kHz
Lab 5
ADC Driver
drivers/adc/adc.c
ADC_Init, ADC_Read
Conversie 10-bit blocantă — LDR pe A0, trimmer pe A1, prescaler 128

## Slide 5
Schema de Conectare
Arduino Nano
Plusivo
A0
A1
D2
GND
5V
D9
D11
D13
GND
5V
LDR + 10kΩ
Trimmer 10kΩ
Buton tactil
Motor + 2N2222A
LED lumina D11
LED status D13
Semnal ADC (intrare analogica)
Semnal PWM / digital
Alimentare GND / 5V

## Slide 6
Arhitectura — Mașina de Stări
STATE_NORMAL
✔ Citire LDR (A0) la 200ms
✔ Citire Trimmer (A1) la 200ms
✔ PWM D11 = f(lumina)
✔ PWM D9 = f(temperatura)
✔ LED D13 clipeste lent
Buton D2
intrerupere
STATE_ALERTA
✖ PWM D11 = 0 (oprit)
✖ PWM D9 = 0 (oprit)
⚡ LED D13 clipeste rapid
⚡ 100ms interval blink
Reset Arduino pt iesire

## Slide 7
Demonstrație Live
1
Control Lumină
▶ Acoperă LDR-ul cu mâna
✔ LED D11 se aprinde mai puternic
2
Control Ventilator
▶ Rotește trimmerul la maxim
✔ Motorul accelerează progresiv
3
Mod Urgență
▶ Apasă butonul pe D2
✔ Tot se oprește, D13 clipește rapid
4
Revenire
▶ Reset Arduino
✔ Sistem revine în STATE_NORMAL

## Slide 8
Concluzii
🔗
Interdependență: ADC comandă direct PWM — senzorii controlează actuatorii în timp real
⚡
Multitasking: Millis() permite citirea senzorilor, PWM și blink simultan fără blocări
🏗️
Abstracție: Driverele custom (GPIO, ADC, PWM, Timer, Interrupt) formează un HAL profesional
🛡️
Siguranță: Întreruperea hardware INT0 garantează reacție instantă la urgență
📁
Cod open-source pe GitHub cu Makefile, teste unitare și CI/CD prin GitHub Actions